山东午阳化工股份有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 山东午阳化工股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371400698084479J |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 德州市陵城区经济开发区北辰路 | 地理位置 | 经度：116°32′30″ 纬度：37°21′53″ |
| 法定代表人 | 于文民 | 邮政编码 | 253500 |
| 环保负责人 | 刘建国 | 联系电话 | 0534-8327153 |
| 行业类别 | 染料化工 2645 | 电子邮箱 | nmliujianguo@163.com |
| 成立时间 | 2009年12月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 83人 | 占地面积 | 63800平方米 |
| 单位简介 | 山东午阳化工股份有限公司始建于1970年，主要从事染料、染料中间体的生产、经营及出口业务，公司位于陵城区经济开发区，现有总资产5843多万元，占地6.38万平方米，公司现有员工83人。厂区内现有耐酸大红4BS生产装置1套，年生产耐酸大红4BS 1200吨。 |

废水排放信息(2019年7月)

| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | LCWS 010 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放。 |
| 排放去向 | 进入光大水务(陵县)有限公司污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 马颊河，农业水区 |
| 监测单位和方式 | 委托监测(山东派瑞环境保护监测有限公司)，手工监测。 | 监测频次 | 化学需氧量、氨氮每日1次，其他水污染物每月1次。 |
| 水污染物名称 | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | 苯胺类 | 色度 | PH值 |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  | 苯胺类 |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | ≤500 | ≤45 | ≤350 | ≤400 | ≤0.5 | 64倍 | 6.5-9.5 |  |
| 监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | 超标情况 |
| 2019年7月5日 | 71.9 | 2.17 | 7.8 | —— | 0.231 | —— | —— | 无 |
| 2019年7月12日 | 65.1 | 3.73 | —— | —— | —— | —— | —— | 无 |
| 2019年7月22日 | 82.7 | 9.21 | —— | 88 | —— | 32倍 | 7.5 | 无 |
| 2019年7月31日 | 102 | 0.82 | —— | —— | —— | —— | —— | 无 |

废气排放信息1(2019年7月)

| 废气排放口名称 | 合成排气筒 | 废气排放口位置 | 位于厂区东南 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号 | WYFQ-01 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇排放。 |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15m，内径0.45m。 |
| 监测单位和方式 | 委托监测(山东派瑞环境保护监测有限公司) | 监测频次 | 每季度1次 |
| 大气污染物名称 | 氮氧化物 | 苯胺类 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤100mg/m3 | ≤20mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实际排放浓度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2019年7月5日 | 5 | 未检出 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息2(2019年7月)

| 废气排放口名称 | 干燥排气筒 | 废气排放口位置 | 位于厂区东南 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号 | WYFQ-02 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放。 |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15m，内径0.5m。 |
| 监测单位和方式 | 委托监测(山东派瑞环境保护监测有限公司) | 监测频次 | 每季度1次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 苯胺类 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤20mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实际排放浓度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2019年7月5日 | 2.3 | 未检出 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息3(2019年7月)

| 废气排放口名称 | 后处理排气筒 | 废气排放口位置 | 位于厂区东南 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号 | WYFQ-03 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇排放。 |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15m，内径0.2m。 |
| 监测单位和方式 | 委托监测(山东派瑞环境保护监测有限公司) | 监测频次 | 每季度1次 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实际排放浓度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2019年7月5日 | 2.1 |  |  |  |  |  | 无 |

固体(危险)废物排放信息(2019年7月)

| 固体(危险)废物名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 27.3kg | 0 | 408.74kg | 无 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 污水处理站 | 1座 | 2010-5 | 电解+生化处理 | 300t/d | 120t/d | 24h/d | 正常 |
| 002 | 合成废气处理装置 | 1套 | 2016-1 | 碱洗+光氧催化后，15m高排气筒排放 | 5000m3/h | 2808m3/h | 5h/d | 正常 |
| 003 | 干燥废气处理装置 | 1套 | 2010-5 | 负压收集喷淋后，15m高排气筒排放 | 11000m3/h | 2291m3/h | 24h/d | 正常 |
| 004 | 后处理废气处理装置 | 1套 | 2010-5 | 布袋除尘后，15m高排气筒排放 | 3100m3/h | 1705m3/h | 8h/d | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 编制或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 山东陵县信达化工有限公司搬迁扩建项目环境影响报告书 | 德州市环境保护科学研究所 | 编写日期：2005年5月 |  |
| 环评报告批复文件 | 关于《山东陵县信达化工有限公司搬迁扩建项目环境影响报告书》的批复 | 德州市环境保护局 | 德环办字 [2005]37号 |  |
| 治理设施验收意见 | 山东陵县信达化工有限公司搬迁扩建项目环境影响报告书竣工环境保护验收的意见 | 德州市环境保护局 | 德环验 [2007]3号 |  |
| 项目环评报告 | 德州信达化工有限公司中间体项目环境影响报告书 | 德州市环境保护科学研究所 | 编写日期：2010年3月 |  |
| 环评报告批复文件 | 关于《德州信达化工有限公司中间体项目环境影响报告书》的批复 | 德州市环境保护局 | 德环办字 [2010]55号 |  |
| 治理设施验收意见 | 关于德州信达化工有限公司中间体项目(一期)竣工环境保护验收的意见 | 自主验收 |  |  |

突发环境事件应急预案

已制订《山东午阳化工股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2016年8月 29日在德州市陵城区环境保护局备案，备案编号：3714212016006。